Pielikums Līgumam Nr.__________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

|  | Objekta nosaukums | „Ēkas nesošo konstrukciju atjaunošana un fasāžu restaurācija Baznīcas ielā 9, Kuldīgā” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala kadastra Nr. | Īpašuma kadastra/u Nr. 6201 006 0036. Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 6201 006 0036 001. Zemes un ēkas īpašnieks – Kuldīgas novada pašvaldība |
| 2. | Ēkas adrese | Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 |
| 3. | Būvniecības veids | Būvniecība |
|  |  | Jauna būvniecība | Novietošana | Pārbūve |
|  |  | - | - | - |
|  |  | Nojaukšana | Atjaunošana | Restaurācija |
|  |  | - | X | - |
|  |  | Vienkāršota fasādes atjaunošana |
|  |  | Fasādes apdares atjaunošana | Fasādes siltināšana | Jumta seguma maiņa | Jumta siltināšana | Pagraba siltināšana | Logu nomaiņa |
|  |  | X | - | - | - | - | - |
|  |  | Vienkāršota atjaunošana |
|  |  | Bez lietošanas veida maiņas | Ar lietošanas veida maiņu |
|  |  | - | - |
| 4. | Būvprojekta projektēšanas un būvniecības kārtas | Būvniecību paredzēt 2 kārtās |
| 5. | Ēkas grupa, funkcija un parametri | 2. grupas administratīvā ēka (kadastra apzīmējums Nr. 6201 006 0036 001). Gruntsgabala un ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji: gruntsgabala platība – 691,5 m2. apbūves laukums – 348,1 m2 ēkas kopējā platība – 821,5 m2 ēkas būves tilpums – 3271 m3 Stāvu skaits – 3 (3. stāvs - izbūvēts jumta stāvs). Ēkas konstrukcija: Ēkas pamati – dzelzbetons/betons; ārsienas – apmests ķieģeļu mūris; pārsegumi – koka; jumts – māla kārniņu. |
| 6. | Pasūtītājs | SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” |
| 7. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr. | Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Dzintars Rušmanis, tālrunis: 26109271, e-pasts: dzintars.rusmanis@kuldiga.lv |
| 8. | Būvprojekta veids | Tehniskais projekts (TP) |
| 9. | Esošās situācijas/objekta apraksts | Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 6201 006 0036 atrodas namīpašums, Baznīcas ielā 9. Kopējā zemes gabala platība ir 691,5 m2. Zemes gabala atļautās izmantošanas veids – jaukta centra apbūves teritorija (JC). Ēka būvēta 19.gs. 3.ceturksnī. Ēkai ir divi virszemes stāvi, pagrabs un izbūvēti bēniņi. Ēkas pamati – betins, akmens, ķieģelis, sienas – ķieģelis, jumta segums – māla dakstiņi. Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, pieminekļa Nr.8687. Gruntsgabals un ēka atrodas Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā apbūves zonā Nr. 1, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr. 7435 „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Nr.1231 „Kuldīgas senpilsēta” teritorijā. Pilsētbūvnieciski ēka ir Baznīcas ielas apbūves frontes nozīmīga daļa. Atjaunojamā ēka pašreiz tiek ekspluatēta, tajā atrodas puķu veikals, aptieka, valsts un pašvaldības iestādes. Ēkas ielas fasādē izveidojušās vizuāli bīstamas plaisas, kas nerada pārliecību par ēkas tehniski labu stāvokli. |
| 10. | Projektēšanas uzdevuma mērķis un sasniedzamais rezultāts | Mērķis: Sasniedzamais mērķis ir atjaunot ēkas nesošās konstrukcijas un garantēt cilvēka veselībai un dzīvībai drošu tās turpmāku ekspluatāciju, saglabājot esošo būvapjomu, atjaunot vēsturisko fasāžu kompozīciju, detalizāciju un objekta apdari, izveidot kāpņu telpas interjeru un apdari. Sasniedzamais rezultāts: Izstrādāt administratīvās ēkas tehniskā un vizuālā stāvokļa atjaunošanai kvalitatīvu būvprojekta risinājumu, saskaņā ar Kuldīgas novada teritorijas atļautās izmantošanas un apbūves noeikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. |
| 11. | Projektā ietvert risinājumus | Būvprojektā paredzēt risinājumus, saskaņā ar: pirmsprojekta izpētes materiāliem, kurus nepieciešamības gadījumā aktualizēt vai izstrādā, t.sk. tehniskās apsekošanas atzinumu (TIS), arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un izpēti (AMI) Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Kā arī: atjaunojamai ēkai paredzēt: Konstrukciju stiprināšanu un atjaunošanu saskaņā ar Būves tehniskās izpētes datiem / atzinumu (TIS). saglabāt sākotnējo vai vēsturisko un restaurēt vai atjaunot pēc vēsturiskā parauga: eksterjeru, fasādes apdari, fasāžu krāsu risinājumu, apdari un detaļas, logus un durvis, ēkas kāpņu telpas interjera risinājumus tai skaitā virsmu apdares vizuālos risinājumus, elektrības kabeļu un vājstrāvas tīklu optimizēšanu un/ vai paslēpšanu. Būvniecību paredzēt 2 kārtās, pirmajā kārtā iekļaujot šīs sadaļas 2.1.punktā minētos risinājumus, otrajā 2.2.punktā minētos risinājumus. Vispārēji: būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumdošanas aktiem. projektā iekļaut ēkas atjaunošanas materiālu specifikācijas. būvprojektu saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus un Kuldīgas novada pašvaldībā. projekta risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar pasūtītāja speciālistiem. izvērtējot esošo situāciju, risinājumus paredzēt funkcionāli, vēsturiski un ekonomiski pamatotus, vienlaikus nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem. |
| 12. |  | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 12.1. | Sagatavot izejmateriālus projektēšanai | Tehniskos noteikumus pieprasa pasūtītājs |
| 12.2. | Zinātn. pētniec. un eksperiment. darbus | Ja nepieciešams, izstrādā projektētājs (AMI sastāvā veicamās analīzes u.c.) |
| 12.3. | Energoaudita atskaiti (iekļaujot rekomendācijas) | Nē |
| 12.4. | Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus | Jā, ja nepieciešams. Izstrādā projektētājs. |
| 12.5. | Vēsturisko izpēti (VI) Arhitektoniski-mākslinieciski izpētes atskaiti (AMI) Fotofiksācijas | Jā, izstrādā projektētājs. |
| 12.6. | Uzmērījumu rasējumus | Jā, izstrādā projektētājs. |
| 12.7. | Apsaimniekošanas plāns | Nē |
| 12.8. | Būves tehniskās izpētes datus / atzinumu (TIS): | Izstrādā projektētājs, tai skaitā - instrumentālo inženiertehnisko izpēti konstrukciju riska zonās. |
| 12.9. | Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālus | 1. Nav nepieciešami (saskaņā ar BL 14.panta 5.punktu) |
| 12.10. | Maketu, modeli, īpašu grafiku | Nē |
| 12.11. | Ainavu projektu | Nē |
| 12.12. | Dizainu | Nē |
| 12.13. | Telpu interjeru (IN) | Jā, kāpņu telpas interjeru, paredzot risinājumus, attēlojot tos grafiski, t.sk. grīdas un kāpņu segumu, griestu un sienu risinājumus, apgaismojumu. Telpas interjera vizuālo risinājumu, t.sk. koncepciju un krāsu risinājumu, attēlot grafiski un detalizēti aprakstīt. |
| 12.14. | Tehnoloģisko iekārtu izvietojumu (IE) | Nē |
| 12.15. | Nestandarta iekārtu/ objektu darba zīmējumus (izgatavošanai) | Jā. Ja projektētājs paredz, tad izstrādāt (piem., apgaismes ķermeņiem u.c.); |
| 12.18. | Būvprojekta ekspertīzi (obligāta trešās grupas ēkas būvprojektam), Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 43. punktu | Apmaksā un pasūta Pasūtītājs: Būvprojekta ekspertīzes atzinumu Pasūtītājs pievieno Būvprojekta dokumentācijai. Būvprojektam Projektētājam pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un, ja nepieciešams, minēt ar pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus. Būvprojekta ekspertīze jānoformē atbilstoši MK noteikums Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.pielikumam. Apmaksā Projektētājs, ja ekspertīze jāveic atkārtoti. |
| 13. |  | BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |
| 13.1. | Būvniecības ieceres iesnieguma veids, Saskaņā ar MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” | Aizpilda pasūtītājs |
|  |  | Paskaidrojuma raksts (1. pielikums) | Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2. pielikums) | Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (3. pielikums) | Būvniecības iesniegums un būvatļauja (4., 8./pielikums) | Apliecinājuma karte (5. pielik.) | Ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. Pielikums) |
|  |  | - | - | - | X | - | - |
| 13.2. | Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi | Izsniedz Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija |
| 13.3. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam | Izsniedz pasūtītājs |
| 13.4. | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Nav vajadzīgs |
| 13.5. | Situācijas plāns | Izsniedz pasūtītājs |
| 13.6. | Būves inventarizācijas materiāli | Izsniedz pasūtītājs |
| 13.7. | Esošās apbūves nojaukšanas atļauja | Nav vajadzīga |
| 13.8. | Koku un krūmu izciršanas atļauja | Nav vajadzīga. Ja nepieciešams, izsniedz pasūtītājs |
| 13.9. | Izejmateriāli 3. grupas ēkai | Nav vajadzīga. Ja nepieciešams, izsniedz pasūtītājs |
| 13.10. | Saistošie izejmateriāli projektēšanai: | Kuldīgas vecpilsētas ielu un laukumu segumu rekonstrukcijas koncepcija, Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi A.Silacērpa 01.01.2016. Tehniskās apsekošanas atzinums |
| 14. |  | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |
| 14.1. | Ūdensapgādei | Nē |
| 14.2. | Kanalizācijai | Nē |
| 14.3. | Siltumapgādei | Nē |
| 14.4. | Gāzes apgādei | Nē |
| 14.5. | Elektroapgādei | Vajadzīgi. Izsniedz pasūtītājs |
| 14.6. | Telekomunikācijām | Vajadzīgi. Izsniedz pasūtītājs |
| 14.7. | Ceļu infrastruktūrai | Nē |
| 14.8. | Ielu apgaismojumam | Nē |
| 14.9. | Apsaimniekošanai | Nē |
| 14.10. | Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasības | Vajadzīgi. Pieprasa Projektētājs |
| 14.11. | Aizsardzības zonu prasības | Nē |
| 14.12. | Ekoloģiskais uzdevums | Nē |
| 14.13. | Sanitāri higiēniskais uzdevums | Nav vajadzīgs. |
|  |  | NOSACĪJUMI |
| 15. | Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs | Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam |
| 16. | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Saskaņā ar noslēgto līgumu |
| 17. | Saskaņošana ar pasūtītāju | Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus, Būvprojektu minimālā sastāvā un Būvprojektu (pēc būvatļaujas, ar nosacījumiem, saņemšanas no Kuldīgas novada Būvniecības komisijas), risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju un Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļu. Ne retāk kā divas reizes mēnesī, Projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Pasūtītājs izskatīšanu veic 2 (divu) nedēļu laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas. Pasūtītājs iesniedz projektu būvekspertīzei, paredzamais ekspertīzes veikšanas termiņš 1 (viens) kalendārais mēnesis no brīža, kad pilns būvprojekts tiek nodotai Pasūtītājam saskaņošanai. Ja būvekspertīzes lēmums ir pozitīvs, Pasūtītājs veic būvprojekta saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, 2 (divu) nedēļu laikā pēc būvekspertīzes slēdziena saņemšanas brīža. Pēc būvprojekta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs saskaņoto projektu iesniedz izskatīšanai Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijai. Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam, Būvniecības komisijas protokolam, būvprojektā nepieciešami labojumi, Projektētājs tos veic, ilgākais, 2 (divu) nedēļu laikā no slēdziena saņemšanas brīža. Projekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, pasūtītājs veic 2 (divu) nedēļu laikā no labotā būvprojekta saņemšanas brīža. |

| 22. | ĪPAŠI NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM |
| --- | --- |
|  | Vispārīgā daļā iekļaut visus izejmateriālus projektēšanai, uzmērījumu rasējumus (UR), tehniskās izpētes atzinumu (TIS), tehniskos noteikumus (TN), fotofiksāciju (FF), pieejamo vēsturisko materiālu (VI) izpēti, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes (AMI), projekta izstrādāšanas darba uzdevumu un citus pirmsprojekta izpētes materiālus. |
|  | Būvprojektā pievienot, atbilstoši projekta risinājumiem, visas nepieciešamās un atbilstošās būvprojekta sadaļas. Arhitektūras daļā paredzēt ĢP, AR, ARD, IN sadaļas (t.sk., konstrukciju un materiālu kopsavilkumu); Inženierrisinājumu daļā paredzēt BK, EL (pēc nepieciešamības – komunikācijas, kuras tiek skartas); Ja nepieciešams, Tehnoloģiskajā daļā - TN sadaļu; Ekonomikas daļā - IS (iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu), BA (būvdarbu apjomu sarakstu), DOP (darbu organizēšanas projektu), T (izmaksu aprēķinu) sadaļas. |
|  | Būvprojektu minimālā sastāvā (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā četros (4) oriģinālos eksemplāros. Viens (1) eksemplārs tiek glabāts Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijā, divus (2) eksemplārus glabā būvniecības ierosinātājs un vienu (1) eksemplāru - būvprojekta izstrādātājs. Papildus 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, t.sk., ģenerālplāns LKS-92 TM koordinātu sistēmā atbilstoši TOPO 500 prasībām; DWG, PDF un WORD formātā). |
|  | Visu projekta sadaļu rasējumiem jābūt ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi, lai varētu nodrošināt būvniecību un tiem jābūt nepārprotamiem. |
|  | Arhitektūras daļā iekļaut, fasāžu rasējumus, stāvu plānus, raksturīgos ēkas griezumus, ēkas daļu rasējumus, mezglus un specifikācijas, grīdas, sienu un griestu apdares un segumu risinājuma rasējumus, mezglus un specifikācijas. |
|  | Inženierrisinājumu daļā iekļaut pārbūvējamo konstrukciju, tīklu un iekārtu risinājumu rasējumus, mezglus un specifikācijas. |
|  | Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – projekta vadīšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanas, ja nepieciešams – ekspertīzes, u.c. izmaksas. Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas sabiedrības informācijas stenda (būvtāfeles) izgatavošanai un uzstādīšanai. |
|  | Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu un konstrukciju tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai energoefektīvākiem un ekoloģiskākiem parametriem |
|  | Iekārtām (ja paredz) jānorāda precīzus tehniskos parametrus, energoefektivitātes rādītājus un vidējās ekspluatācijas izmaksas gadā |
|  | Būvprojektu nepieciešams saskaņot ar tehnisko noteikumu izsniedzēju institūcijām un inženierkomunikāciju ekspluatējošām organizācijām, kuru komunikācijas tiek skartas. |
|  | Projektētājs informē Pasūtītāju par nepieciešamiem papildinājumiem projektēšanas uzdevumā, ja projektēšanas gaitā atklājas apstākļi, kurus neievērtējot nevar iegūt kvalitatīvu būvprojektu. Projektētājs un Pasūtītājs šādā gadījumā vienojas par projektēšanas termiņa pagarinājumu un papildus atlīdzību. |
|  | Projekta izstrādē piesaistīt sertificētu arhitektu un sertificētus inženierus ar pieredzi vēsturisku ēku, kas atrodas Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, projektu izstrādē. |
|  | Būvniecības stadijā nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu grupas speciālistu un sertificēta autoruzraugu grupas vadītāja – speciālista ar pieredzi vēsturisku ēku, kas atrodas Valsts aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, piedalīšanos. |

Sagatavoja:

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs			Dzintars Rušmanis

Saskaņoja:

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

Valdes priekšsēdētājs						Pēteris Gobzemis

#### PASŪTĪTĀJS:					PROJEKTĒTĀJS:

______							______